# 小型油气化煤粉燃烧系统在205t/h锅炉中的应用

### 一、小油量气化煤粉燃烧系统在205t/h锅炉上的应用（论文文献综述）

卓智[1]（2016）在《微油点火技术在200MW机组的应用研究》文中研究指明电厂一直以来就是石油资源的消耗大户,每百万千瓦机组年用油1500吨左右,随着全国电厂装机容量加大,燃煤机组耗油量也逐年增加。现在常规电站煤粉锅炉启动时,先点燃燃料油,油在炉膛中燃烧一段时间后,温度升高到能使煤粉着火的温度,通常按运行规程规定要求锅炉负荷在15%20%左右,炉膛出口温度达到580℃以后再投粉,进行油煤混燃,直到煤粉能稳定的燃烧再断油,完成点火启动过程。一旦负荷降低燃烧出现不稳定现象,便又开启油枪进行稳燃。目前,中国电力工业年耗油量已达1600万吨,其中电厂锅炉启停耗油量占60%,低负荷稳燃耗油占40%。由于油价的长期高涨,启动点火和低负荷稳燃的燃料成本极大的影响着发电企业的经济效益。可见发电企业的节油工作,不仅能降低成本提高效益,而且关系到国家的能源安全。面对如此严峻的形势,开发和研究煤粉直接点火,降低点火燃烧耗油有重要意义。本文以丰镇发电厂#4机组燃烧器微油改造工程为基础,研究了燃烧器微油改造安装工艺,气化微油点火技术在丰镇发电厂实际应用中如何运行和维护,以及气化微油点火技术在丰镇发电厂实际应用中出现的常见故障和处理方案。对200MW燃煤发电机组微油改造工程有一定的参考价值。

王启道[2]（2011）在《粗细煤粉分级少油点火装置的开发及试验研究》文中研究表明燃油紧缺一直是我国面临的一项重大问题，无油及少油点火技术作为新型点火技术已成功应用于火电站实际生产过程中，并已证明其节油的巨大潜力，然而对于挥发分低的煤种其节油效率相当有限或不能实现直接点燃。为此，本文提出了微油点燃煤粉的“先细后粗”、分级引燃的方式进行，以期突破低挥发份煤种适应性差的瓶颈。本文应用惯性原理设计出了“锥形体+分隔环”的煤粉粗细分离器，利用分离器对煤粉的粗细分离效果将细煤粉先引入微油点火一级燃烧室对其点燃，细煤粉火焰再逐级引燃周围粗煤粉，达到以煤代油、微油直接点燃煤粉的效果。通过对粗细分离器进行冷态试验，改变锥形体与分隔环之间距离，测量两者之间气流速度分布、气流结构，分析对粗细颗粒分离产生的影响。结果表明锥形体尾部形成回流区，回流区的大小直接影响分离器的阻力特性以及对锥形体尾部颗粒的卷吸能力。分隔环尾部气流对维持细煤粉气流的运动刚性、巩固粗煤粉贴壁运行有益。分隔环出口气流偏差范围不大于1:1.13，对尾部点火不会产生较大不利影响。分离器整体阻力不大于260Pa，适用于点火燃烧器。对分离器还分别进行了粗、中、细三组粒径颗粒的浓度场试验，测量了不同工况下分隔环尾部不同粒径颗粒的浓度分布情况。结果表明，在同一测量截面、锥形体分隔环两者相对距离0.5D1.5D范围内，随着距离的增加，粗、中颗粒向环外运动增多，细颗粒则多向环内聚集；分隔环尾部颗粒都有向管壁附近发散的趋势，总体而言，惯性大的粗、中颗粒趋势更为明显。最后对分离器进行了1:1热态微油点火试验，加装煤粉粗细分离器后的燃烧器油枪点火更加顺利，燃烧器出口火焰更加明亮，火焰周围黑烟明显减少。改变锥形体与分隔环之间距离其燃烧状况随之改变，在两者相对距离D/2附近火焰温度最高，烟气中O2浓度较低，燃烧状况较好。表明煤粉经粗细分离器后，小油枪先细后粗、分级点燃方法是有明显效果的。

闫素英,张维蔚,田瑞,赵楠,王亚辉[3]（2011）在《气化微油点火技术在330MW机组上的应用》文中进行了进一步梳理随着内蒙电网备用容量的不断增加,承担内蒙古电网调峰330 MW机组更是频繁参与深度调峰,机组低负荷稳燃风险增大,机组启停次数多,为保证低负荷稳燃时机组安全,有时需投油助燃。结合近几年发展起来的气化微油点火燃烧技术,对锅炉进行了技术改造,增加气化微油燃烧器及相关辅助设备及系统,使得锅炉在冷态启动及低负荷稳燃过程中可以不使用点火油枪和启动油枪,从而节约启动和稳燃用油。

张胜华,李林[4]（2011）在《微油点火燃烧器着火困难的问题分析与处理》文中进行了进一步梳理本文通过分析微油点火燃烧器着火困难的两种主要现象,从锅炉运行,炉修,热工三个专业考虑判断故障原因,得出油枪雾化喷嘴结垢、助燃风管配风口堵塞、点火枪伸入套筒过长三个原因造成了燃烧器的着火困难,从而提高了设备的可靠性。

樊森[5]（2009）在《少油气化点火在热电厂的应用》文中认为介绍微油量点火系统及其在塔里木热电厂两台75t/h煤粉锅炉上的应用,节油效果非常明显。

李鹏,齐佶[6]（2009）在《微油点火稳燃技术在华电红雁池发电厂的应用》文中进行了进一步梳理煤粉锅炉采用低油耗的点火和稳燃技术能大幅降低火电企业的燃油消耗,有效降低发电成本。华电新疆红雁池发电厂在大修时对2#锅炉燃烧器进行了改造,应用了微油冷炉点火和低负荷稳燃系统。改造后经运行实践和技术经济分析表明:应用该技术后,点火时较传统大油枪方式能节油75%以上,节省了大量燃油费用。在正常运行时不增加飞灰可燃物,对锅炉的经济性不产生影响。

尤爱军[7]（2009）在《微油点火装置实际应用》文中进行了进一步梳理华电能源牡丹江第二发电厂#4炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-410/100-9型自然循环固态排渣煤粉炉,设计煤种为鸡西混煤,燃烧系统采用直流燃烧器切圆燃烧方式。四台油燃烧器分别布置在最下层的二次风喷口中。微油点火装置改造前,锅炉的启、停及低负荷稳燃均由油燃烧器来完成。利用4炉小修机会将2只小油量燃烧直接点燃煤粉燃烧器装在#1、#3角,取代原有的主燃烧器,这一技术的应用,节油率90%以上,综合节能效益80%左右。不但大大降低了机组启动的成本,还节约大量高级能源。另外使用微油点火装置启炉及稳燃过程中,电除尘器可以全程投入,克服了油枪点火及稳燃过程中需解列电除尘器的弊端,有利于环境保护。

邱亚林,自云江,李明亮,杨丽[8]（2008）在《微油点火燃烧器在300MW亚临界自然循环锅炉中的应用》文中研究表明阐述了微油点火燃烧器的工作原理、结构及系统组成,介绍了微油点火燃烧器在昆明二电厂的应用情况。针对运行中存在的问题,提出了相应的改进措施。

李勇志[9]（2008）在《小油量气化煤粉燃烧技术的应用与推广》文中研究说明介绍了小油量气化燃烧直接点燃煤粉燃烧系统工作原理、系统构成,重点介绍了小油量气化煤粉燃烧系统在哈尔滨热电有限责任公司工业试验及应用。小油量气化燃烧直接点燃煤粉燃烧系统性能稳定,能实现机组冷、热态启动及低负荷稳燃,节油显着,达到工业应用条件。

聂欣,周俊虎,汪洋,岑可法[10]（2008）在《我国电站锅炉煤粉直接点火技术的发展以及现状》文中指出对我国现有的各种煤粉直接点火技术的原理、燃烧器结构以及在我国的发展和应用现状进行了阐述,并指出其各自的优缺点。总结了现有煤粉直接点火燃烧器普遍存在的有关安全性方面的几个问题。为了解决现存电力行业的运行安全性与节油两者矛盾,提出了两类解决手段:其一,采用多种调节手段降低煤粉气流着火热;其二,将直接点火技术与传统点火油枪两者配合使用。指出高温空气直接点火技术因其灵活的调节手段,具有较大的技术优势。

### 二、小油量气化煤粉燃烧系统在205t/h锅炉上的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、小油量气化煤粉燃烧系统在205t/h锅炉上的应用（论文提纲范文）

#### （1）微油点火技术在200MW机组的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外研究动态

1.3 国内微油点火技术发展现状

1.3.1 国内微油点火技术发展现状

1.3.2 国内微油点火技术应用实例

1.4 论文主要研究内容及意义

第2章 微油点火技术的原理和应用

2.1 微油点火技术原理

2.2 微油点火技术的优势

2.3 低负荷稳燃性能分析

2.4 可靠性分析

2.5 经济性分析

2.6 本章小结

第3章 微油点火在丰镇发电厂的应用方案

3.1 丰镇发电厂#4锅炉机组的简要特性

3.2 丰镇发电厂#4锅炉微油点火设备改造

3.3 微油点火油枪点火原理

3.4 微油点火燃烧器改造

3.5 微油点火燃烧器功能特点

3.6 微油点火系统构成

3.7 微油点火图像火检系统

3.8 微油点火燃烧器壁温检测系统

3.9 微油点火系统设备的安装

3.10 微油点火系统设备的调试

3.11 微油点火系统设备的检修与维护

3.12 本章小结

第4章 丰镇发电厂#4炉微油点火燃烧器改造后首次点火启炉方案

4.1 #4 炉微油点火燃烧器改造后首次点火前实验步骤

4.2 锅炉点火启动过程

4.3 微油点火实际应用时应注意的事项

4.3.1 应用微油点火启炉注意事项

4.3.2 微油点火系统设备检修和维护中注意事项

4.3.3 微油油枪常见故障及排除方法

4.4 微油点火改造后产生的经济效益

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （2）粗细煤粉分级少油点火装置的开发及试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 微油点火技术的发展与现状

1.3 煤粉点燃特性

1.4 课题的提出及意义

1.5 本文主要研究内容

1.6 课题研究进展计划

2 气-固两相流理论与粗细分离器的设计

2.1 气-固流动简介

2.2 绕流颗粒受到的阻力

2.3 管内气-固流动模式

2.4 稀相气固流动

2.5 粗细分离器的设计

2.6 本章小结

3 粗细分离器的冷态试验

3.1 试验系统

3.2 试验条件

3.3 气体单相流试验

3.4 气-固两相流试验

3.5 误差的来源及控制

3.6 本章小结

4 粗细分离器的微油点火燃烧试验

4.1 微油点火热态试验台架

4.2 试验条件

4.3 热态试验结果及分析

4.4 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 工作展望

致谢

参考文献

#### （4）微油点火燃烧器着火困难的问题分析与处理（论文提纲范文）

1. 微油点火燃烧器原理

2. 微油点火燃烧器出现的问题现象

3. 问题原因分析及解决方案

3.1 针对第 (1) 种故障情况的原因分析与处理

3.1.1 运行进行分析与处理

3.1.2 炉修进行分析与处理

3.2 针对第 (2) 种故障情况的原因分析与处理

4. 总结

#### （5）少油气化点火在热电厂的应用（论文提纲范文）

1 微油量点火系统

1.1 微油枪燃烧工作原理

1.2 燃烧器系统的工作原理

2 系统改造

2.1 燃烧器

2.2 燃油系统

2.3 压缩空气系统

2.4 高压风系统

2.5 控制系统

3 经济效益分析

4 结束语

#### （8）微油点火燃烧器在300MW亚临界自然循环锅炉中的应用（论文提纲范文）

1 电厂锅炉简介

2 微油点火原理

2.1 气化燃烧原理

2.2 直接点燃煤粉工作原理

3 微油点火系统

3.1 油枪

3.2 燃油系统

3.3 压缩空气系统

3.4 高压风系统

3.5 煤粉燃烧系统

3.6 暖风系统

3.7 控制系统

4 油枪在运行中存在的问题及改进措施

5 结束语

#### （9）小油量气化煤粉燃烧技术的应用与推广（论文提纲范文）

一、前言

二、小油量气化燃烧直接点燃煤粉燃烧系统构成

(一) 小油量气化油枪简介及气化原理

(二) 小油量气化燃烧直接点燃煤粉燃烧器

(三) 小油气化燃烧器系统

1、监测与控制系统

2、启动逻辑

3、停止逻辑

三、经济性、安全性分析

四、结论

#### （10）我国电站锅炉煤粉直接点火技术的发展以及现状（论文提纲范文）

引 言

1 我国现有的煤粉直接点火技术

1.1 马弗炉点火

1.2 少油与微油点火

1.3 可燃性气体点火

1.4 电阻加热点火

1.5 中频感应加热点火

1.6 等离子 (高能电弧) 点火

1.7 高温热空气点火

2 存在的普遍性问题

3 解决问题的建议

### 四、小油量气化煤粉燃烧系统在205t/h锅炉上的应用（论文参考文献）

- [1]微油点火技术在200MW机组的应用研究[D]. 卓智. 华北电力大学, 2016(03)

- [2]粗细煤粉分级少油点火装置的开发及试验研究[D]. 王启道. 华中科技大学, 2011(S2)

- [3]气化微油点火技术在330MW机组上的应用[J]. 闫素英,张维蔚,田瑞,赵楠,王亚辉. 电站系统工程, 2011(05)

- [4]微油点火燃烧器着火困难的问题分析与处理[J]. 张胜华,李林. 科技信息, 2011(18)

- [5]少油气化点火在热电厂的应用[J]. 樊森. 节能与环保, 2009(10)

- [6]微油点火稳燃技术在华电红雁池发电厂的应用[A]. 李鹏,齐佶. 全国火电100-200MW级机组技术协作会2009年年会论文集, 2009

- [7]微油点火装置实际应用[J]. 尤爱军. 中国电力教育, 2009(S1)

- [8]微油点火燃烧器在300MW亚临界自然循环锅炉中的应用[J]. 邱亚林,自云江,李明亮,杨丽. 华电技术, 2008(10)

- [9]小油量气化煤粉燃烧技术的应用与推广[J]. 李勇志. 中国商界(下半月), 2008(10)

- [10]我国电站锅炉煤粉直接点火技术的发展以及现状[J]. 聂欣,周俊虎,汪洋,岑可法. 热能动力工程, 2008(04)

本文来源: https://www.lw53.cn/article/3d90adc9af26fe22ec7541ca.html