# DVB 流中的服务信息和电子节目指南

### 一、DVB码流中业务信息与电子节目指南（论文文献综述）

宋昊[1]（2018）在《基于IP技术的数字电视前端系统设计与实现》文中进行了进一步梳理在“三网融合”概念不断推进的时代背景下,数字电视前端系统正在向系统管理综合化、增值业务多元化的方向转变。通过在数字电视前端引入IP技术,能够高效的实现这一转变。基于IP技术的系统设备集成度高,涵盖了信号的复用加扰、处理调度、备份保护等功能,极大的提高了系统运行效率和安全播出的性能,满足丰富节目内容和多业务信号调度需求。因此IP化升级改造是数字电视前端系统发展的必然方向。本文首先介绍了数字电视业务发展的现状,分析了传统ASI架构与IP架构的数字电视前端系统的构成,并对IP化升级改造后的数字电视前端系统所具备的优势进行了介绍。文中对涉及到的数字电视前端系统中的关键技术进行了介绍,包括编码、复用、条件接收技术等,并对IP化升级改造过程中涉及到的IP组播、TS Over IP技术进行了详细介绍。作者结合所学内容,针对央视数字电视前端系统提出了IP化升级改造方案,按照功能将前端系统分为信源接收系统、信号处理系统、播出传送系统及数字电视业务系统4个部分,针对前端系统的每个部分进行了架构设计。在此基础上,按照不同业务类型提出了升级改造实施方案,并根据实施要求进行了设备选型。对前端系统的设备运行情况及输出信号质量进行了测试。测试结果符合数字电视前端安全播出的相关要求。

贾国腾[2]（2018）在《基于数据库动态策略的电子节目指南系统研究与实现》文中指出数字电视的出现给人们带来了前所未有的体验,不仅能够显示高质量的音视频节目,同样也带来了多种多样的增值服务,电子节目指南便是其中比较重要的一个应用。电子节目指南可以提供所有节目的导航信息,使得用户可以在众多的节目中获取所需要的节目信息,而且还是许多其他应用的入口,包括视频录像、准视频点播等,所以电子节目指南系统性能的好坏直接影响整个数字电视应用的稳定性。本文首先介绍了电子节目指南系统开发所需的相关标准和技术,包括数字电视传输网络的构成、数字电视机顶盒的软硬件结构,以及图像编码和数字电视业务信息标准的介绍。然后根据数字电视传输流的结构和本系统开发所使用的软硬件的情况,对电子节目指南系统方案的实现方式、模块划分、机顶盒系统的应用调度管理和屏幕菜单显示原理均作了详细的介绍。最后将本文中电子节目指南系统的详细实现分模块做了详述,特别是重点介绍了方案的核心部分:电子节目指南数据库的动态策略管理。本文中的电子节目指南系统实现方案是在澜起公司M88CC6000-M硬件平台的数字电视机顶盒上所进行的开发,该方案针对既有方案在电子节目指南数据量大且内存不足的情况下所体现出的弊端,提供了一种新的数据管理方法,可以在内存较少的情况下根据配置实现电子节目指南数据的动态策略管理,同时对其存储时的数据结构也做了优化,将常用数据和不常用数据分开存储管理,最终目的是在用户切换到新的电视节目的时候可以即时看到电子节目指南信息的显示。本文中的方案通过了实验室和实际运营网络中的双重测试,相比于已有系统更为有效。

李琳[3]（2016）在《基于双向网络的数字电视智能EPG系统的设计与实现》文中研究表明随着数字技术和互联网电视事业的发展,广电运营商正面对日益激烈的全方位市场竞争。同时,伴随互动电视、社交电视等业务模式的出现,用户对有线电视的收视要求也越来越高。电子节目指南（EPG）不再是基于DVB的简单的表单化的节目简介,而是一种将DVB内容发布平台与互动电视业务平台相结合,结合广播和双向网络的丰富内容提供给用户智能的收视体验。作为有线电视运营商,秦皇岛广电网络一直不断进行着双向网改造,截至目前,秦皇岛市区有线电视双向网覆盖率达到90%以上。为了提高依赖传统广播网的业务获得更好的用户体验,本文依托双向网的建成,提出了智能EPG系统的概念,并主要研究了以下几个问题:首先,阐述了EPG系统的基本原理,并通过分析其实现功能、实现方式和关键技术,指出相比双向网络点对点播发方式,单向网络一对多广播播发在EPG信息的播发与接收方面均存在不足,导致用户频道查找过程繁冗,用户体验很不理想。然后,设计了智能EPG系统架构。该系统基于双向网络,采用分布式部署方案,主要包括基础数据库、数据挖掘中心、数据运营中心、安全认证中心和对外数据接口五个部分,实现了通过对已有各系统的电视节目提取、扩展再重组并反馈给用户,从而得到更为丰富的EPG信息。最后,设计了电视页面定义、后台功能定义以及与各系统的对接。采用不同触发条件,设计了导航首页、节目详情页面、节目表页面等功能的定制;通过权限管理、文件管理等后台功能进行定义,实现了互动平台的的可管理性;通过与CMS系统、时移系统、搜索引擎等各系统的对接,实现了节目内容的更新、回看、搜索等功能,从而构建了一个完整的数字电视智能EPG系统。

李灿[4]（2011）在《数字电视电子节目指南软件系统的设计与实现》文中研究说明全球的数字电视已经进入快速发展的阶段。可以预见,在今后几年中,与数字电视相关的业务将会大幅度的增长,并且数字电视为用户提供的节目量也会随之增加。电子节目指南（EPG）作为数字电视中的一个主要组成部分,可以方便用户便捷的、快速的找到所需要的节目和信息。本文讲述了数字电视的特点和基本发展状况,电子节目指南的功能和基本原理,欧洲数字电视广播（DVB）标准在电子节目指南中的应用。在MPEG-2中定义的程序特殊信息（PSI）,能提供不同节目的解码信息,但是PSI不能提供有关业务和节目的识别信息,因此DVB组织对PSI进行了扩展,提供了不同信息的多种表格,这些表格统称为业务信息（SI）。业务信息（SI）可以携带电子节目指南所需的全部数据,所以只要在接收端接收传输流（TS）时,解复用出PSI信息,就可以为不同节目提供相关的解码信息,如果还解复用出了SI信息,就可以构建出EPG数据库,用于用户浏览和查找节目信息。本文通过机顶盒（STB）的相关硬件设备从接收到的码流中得到所需要的数据,然后通过自己设计的软件系统解复用出电子节目指南所需的数据。本文所研究的机顶盒是NXP提供的STB225,通过该机顶盒提供的调谐解调设备和过滤器设备从接收到的码流中提取出指定的数据码流,然后通过论文中设计的软件方案解复用出电子节目指南中所需要的数据。因为本课题中的机顶盒是针对DVB标准的,所以本文中对MPEG-2标准的第一层系统层和DVB-SI协议进行了详细的分析和研究,并且制定了软件模块的总体设计方案和结构层次,构造了存储PSI和SI数据的数据结构,建立了本地数据库,同时设计了在软件模块中内部所需要的数据结构和函数接口,最终完成了软件的开发,实现了电子节目指南的大部分功能。

常利[5]（2010）在《基于网络的DVB码流分析系统的实现及相关技术研究》文中指出随着数字电视技术的发展,对数字电视系统进行检测和监控的码流分析系统的研制成为该领域热点。考虑到实验室应用和现场工程应用对传输码流的检测范围、精度、成本、易携带性、操作性等的不同需求,结合我国广播电视行业网络运营的全程、全网、连续监控的特点,本文提出了一种“基于网络的嵌入式DVB码流分析系统”的设计方案。本设计对码流分析及实现技术进行研究,主要关注软硬件资源充分优化利用和软件系统开发,最终完成了基于Java技术和嵌入式Linux的远程码流分析系统。基于网络的嵌入式码流分析系统结构简单,功能丰富,充分利用了硬件的实时性和软件的灵活性。利用Linux系统良好的网络支持特性和Java技术的跨平台特性,简化了客户端软件的开发,降低了运行环境要求。此系统成本低,体积小,运行稳定,基于网络,便于在广播电视网络运营中多点布置进行监控检测。论文首先介绍了MPEG-2和DVB标准族以及最新的数字电视技术发展；然后详细介绍了DVB测试标准ETSI TR101290中的基带测试规范,确定系统需求；接着详细论述了硬件和软件结构以及实现,针对码流分析系统实时性强的特点,硬件设计采用了ARM+FPGA设计方案；软件系统提出并实现了基于web服务器和Java Applet的远程用户界面,完成系统的网络交互功能；并对开发中涉及到的软硬件关键技术和通信协议进行了讨论；最后对整个系统进行测试,并给出论文工作总结。目前,本设计“基于网络的嵌入式DVB码流分析系统”已经基本完成,实现了硬件和软件模块,进行系统联调,整体性能优良。文中最后做了工作总结并提出了改进建议。

金栋[6]（2009）在《数字电视中电子节目指南的实现》文中进行了进一步梳理电子节目指南是数字电视系统的节目导航工具,随着数字电视的迅速发展,已经成为了国际研究开发的热点之一。目前我国正在大力推广数字电视,数字电视机顶盒作为过渡时期的产品,有着广泛的前景。其中,EPG系统与EPG增值业务,已经在某种程度上改变了人们的生活的方式。本文主要讨论了基于DVB-S卫星电视数字接收机平台上的EPG系统的接收机端的设计与实现。本文深入研究了PSI信息、SI信息,对PSI、SI信息表的主要内容作了详细的介绍,通过对PSI信息和SI信息的过滤和解析,重构了节目信息,接着对EPG信息的解析技术作了深入的研究,设计了EPG解析系统和存储结构,实现了电子节目指南的基本功能。

李远远[7]（2008）在《数字电视机顶盒中EPG的研究与实现》文中研究指明在以数字化为中心的信息时代发展浪潮的推动下,数字化技术得到了极其充分的应用。作为消费类电子产品核心和集成的数字化电视（DTV）目前已成为国际社会竞争的焦点。与以往的模拟电视业务相比,数字电视不仅在节省频率资源、提高节目质量方面带来了一场革命,而且在传送服务信息方面也开辟了一个新的时代。目前我国数字电视节目的普及是必然趋势,主要采用“模拟电视+机顶盒”的转换形式进行接收,机顶盒市场蕴藏着巨大的商机。但由于数字电视已进入快速发展阶段,节目提供商提供的节目数量也在大幅增长,这使得用户定位自己喜爱的节目变得越来越困难,电子节目指南（EPG）应运而生。它通过丰富的数字视频广播业务信息（SI）,使用户不仅能够接收普通的电视节目、广播节目或图文电视节目,而且还可以让用户随时查看感兴趣的信息:如未来一段时间内节目播出表及视频网络中节目播出情况等信息,并能选择自己喜爱的节目加以储存。电子节目指南的导航机制使得节目定位变成了一件非常轻松的工作,解决了大信息量给用户带来的困扰。电子节目指南作为是数字电视系统的重要组成部分,对它的研究具有十分重要的现实意义。为此本文根据电子节目指南产生的背景、基本概念、特点和市场需求,深入了解数字电视业务信息标准,详细研究了DVB SI、MPEG-2标准,尤其是DVB标准在PSI的基础上对其进行扩充增加的一些额外的信息业务表。分析DVB SI的模型构成以及GX6102芯片的特点,设计出基于DVB SI的EPG实现方案,即在DVB系统中采用业务信息SI来创建电子节目指南,使用MPEG-2的PSI进行节目的映射并且利用MPEG-2的TS流进行数据的传送。根据该方案制订出EPG系统的组织结构模块,详细阐述了各个功能模块和具体的实现,建立实现EPG的相关数据库,采用软件工程技术来实现功能。本文最终完成了该EPG模块软件的开发,实现了电子节目指南的大部分功能,并对设计的系统进行详细测试,进行性能优化,达到了良好的人机交互效果。

王立鹏[8]（2008）在《数字电视机顶盒应用的研究与实现》文中研究说明数字电视的优越性使得数字电视取代模拟电视成为必然的趋势。在目前模拟电视向数字电视的转换期间,使用数字电视机顶盒收看数字电视节目是最佳的方案。伴随数字产业的发展,数字电视的业务也日益丰富,数字电视机顶盒也不再仅仅只是数模转换,它提供的服务将满足更多不同用户的需求,数字电视机顶盒势必在推动信息资源数字化,推动“三网融合”方面起重要作用。电子节目指南是数字电视中极其重要的应用,是用户进入数字电视的门户,也最能体现其朝数字化、交互式方向发展的趋势。通过使用电子节目指南系统,用户可以方便地浏览和查询节目,了解节目信息,快速定位节目的位置,并获得丰富的信息服务;通过交互功能,用户可以改变传统的收视习惯,随时选择自己需要的资源。论文工作基于采用ST公司STi7109芯片方案的有线电视机顶盒,该机顶盒已经研制完成,取得了预期的效果。论文的研究工作主要包含以下几个方面:1、深入研究了MPEG-2的PSI信息以及DVB-SI的业务信息。这些信息构成了电子节目指南导航应用、视频点播等上层应用的数据来源。2、研究了STLite/OS21实时内核的工作原理和使用方法。该内核提供任务管理、内存管理、消息队列服务、信号量服务、时钟和定时器管理、中断管理等功能。3、设计并实现了EPG。通过对底层解复用模块的研究,分析了EPG的实现原理,针对本文的实际情况,选择合理的实现方案。设计了EPG整体实现框架,并对整体框架进行了分解,设计并实现了其中的各个模块。4、在实现传统EPG应用的基础上,提出了交互式EPG的实现方案,介绍了基于交互式EPG的主要应用,并提出了一种家庭数码机顶盒模型。

王思[9]（2008）在《数字电视EPG信息解析系统的设计与实现》文中认为电子节目指南是数字电视系统的节目导航工具,随着数字电视的迅速发展,已经成为了国际研究开发的热点之一。本文对数字电视中EPG信息解析系统的实现进行研究,对我国EPG应用的实现推广有较大的现实意义。本文首先深入分析了数字电视中的电子节目指南的相关标准,接着对EPG信息的解析技术作了深入的研究,设计了基于DVB-SI标准的EPG信息解析系统。该系统实现了对符合DVB标准的数字电视节目传输流的解析,并基于解析得到的EPG信息生成EPG信息数据库,实现节目浏览、节目预订、频道收藏和家长分级控制等基本EPG应用。最后文章通过应用实例证明系统的设计方案是可行的。

王章静[10]（2008）在《数字电视中OSD图文及EPG系统的设计与实现》文中研究表明图文电视和电视节目指南（EPG）是DVB数字电视应用非常普遍的功能,在欧洲的数字电视应用中,如果没有图文电视功能,特别是没有OSD图文电视功能的DVB机顶盒几乎没有市场;而EPG是数字电视应用功能方面区别模拟电视的特征之一,它也是所有数字机顶盒的必要的功能。本文在以LSI 9700为解码芯片的数字电视机顶盒项目基础上,研究了数字电视系统中的DVB图文的原理及实现方法。重点研究了如何利用数字电视解码芯片中内置的图形功能,通过图形与视频的叠加,灵活实现OSD图文信息显示技术的研究。摆脱了模拟电视系统必须依赖图文电视接收机才能收看图文的限制。本文的第二个工作重点是电视节目指南,通过解析PSI表和SI表得到EPG显示用的相关信息;设计了对应的EPG数据库;最后利用了LSI9700的图形功能实现EPG应用界面的显示。本文的主要工作如下:1.简要介绍了LSI 9700解码芯片功能及其相应机顶盒方案的系统软件架构。2.分析了图文电视的原理及发展现状。3.基于LSI9700系统软件及开发环境,设计模块化软件实现了OSD图文电视显示功能,摆脱了VBI图文对显示终端的限制;同时分析图文电视应用中的图文与视频同步原理,图文翻页与视频信号同步的解决方法;4.本文继续分析机顶盒系统中SDRAM时序控制的原理,及软件实现可应用于大规模生产实际中SDRAM时序检测和控制的方法。5.设计并实现电视节目指南（EPG）。主要包括:EPG信息的获取,EPG数据库的设计和实现以及EPG界面的设计与实现,最后讨论了中文字库,EPG的多语言支持的设计与实现。

### 二、DVB码流中业务信息与电子节目指南（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、DVB码流中业务信息与电子节目指南（论文提纲范文）

#### （1）基于IP技术的数字电视前端系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 项目研究背景

1.2 数字电视概述

1.2.1 数字电视前端系统简介

1.2.2 IP化升级改造后数字电视前端系统的优势

1.3 数字电视前端系统的发展进程

1.3.1 国内外数字电视前端系统的背景

1.3.2 数字电视前端系统的发展进程

1.4 本课题的研究内容和意义

1.5 本章小结

第2章 数字电视前端系统概述

2.1 数字电视前端系统的主要设备

2.2 传统数字电视前端系统

2.3 IP化的数字电视前端系统

2.3.1 IP化的数字电视前端系统结构

2.3.2 IP化的数字电视前端系统的优势

2.4 IP化的数字电视前端系统构建规划

2.5 本章小结

第3章 IP化数字电视前端系统中的关键技术

3.1 数字电视编码技术

3.2 数字电视复用技术

3.3 数字电视条件接收技术

3.4 CA系统的组成

3.5 数字电视标准化系统构建

3.5.1 DVB标准卫星传输系统DVB-S

3.5.2 DVB标准有线传输系统DVB-C

3.6 IP组播技术

3.6.1 IP组播地址

3.6.2 IP组播协议

3.7 TS Over IP技术

3.7.1 TCP和UDP协议

3.7.2 RTP协议

3.7.3 TS流的IP封装

3.8 信号传输质量

3.9 本章小结

第4章 IP化数字电视前端系统设计

4.1 项目背景

4.2 前端系统功能要求

4.3 前端系统设计方案综述

4.3.1 系统设计原则

4.3.2 系统处理能力

4.3.3 系统安全播出

4.4 前端系统架构设计

4.4.1 信源系统

4.4.2 信号处理系统

4.4.3 信号播出传送系统

4.4.4 数字电视业务系统

4.5 多重备份保护机制

4.6 本章小结

第5章 央视数字电视前端系统搭建实施方案

5.1 央视数字电视前端系统实施方案

5.1.1 央视标清、高清节目解决方案

5.1.2 省台高标清节目、广播节目、台湾节目解决方案

5.1.3 中数付费节目、境外节目解决方案

5.1.4 自办节目及4K超高清节目解决方案

5.1.5 EPG系统解决方案

5.1.6 CA系统解决方案

5.1.7 回看系统解决方案

5.2 信号监控系统解决方案

5.2.1 卫星信号

5.2.2 ASI信号

5.2.3 IP组播信号

5.2.4 SDI信号

5.2.5 QAM信号

5.2.6 节目监看系统

5.2.7 网络管理系统

5.3 央视数字电视前端系统配置方案

5.3.1 卫星接收机

5.3.2 编码器

5.3.3 复用加扰器

5.3.4 核心交换机

5.3.5 IP-QAM

5.4 本章小结

第6章 央视数字电视前端系统功能性测试

6.1 功能性测试范围

6.2 央视数字电视前端系统播出设备性能测试

6.2.1 卫星接收机测试

6.2.2 编码器测试

6.2.3 复用加扰器测试

6.2.4 核心交换机测试

6.3 央视数字电视前端系统播出信号质量测试

6.3.1 TS码流的标准符合性

6.3.2 PCR指标实测

6.3.3 PSI/SI表的语法、语义及发送间隔测试

6.3.4 射频信号输出质量实测

6.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （2）基于数据库动态策略的电子节目指南系统研究与实现（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 课题研究现状

1.2.1 数字机顶盒的发展现状

1.2.2 电视节目指南及其发展

1.3 本文的组织结构

第二章 系统开发相关技术

2.1 数字电视传输网络

2.1.1 数字电视广播系统前端

2.1.2 数字电视广播系统终端

2.2 数字电视机顶盒软硬件结构

2.2.1 硬件部分

2.2.2 软件部分

2.3 MPEG-2标准简介

2.4 数字电视业务信息标准简介

2.5 数字电视传输流中节目的解析

2.6 小结

第三章 系统分析与总体设计

3.1 EPG信息组成

3.1.1 EPG在前端的发送

3.1.2 EPG在机顶盒端的接收

3.2 EPG的实现方案分析

3.3 EPG数据过滤和解析模块的设计

3.3.1 EPG数据过滤

3.3.2 EPG数据解析和存储

3.4 EPG数据库动态管理方案

3.4.1 EPG数据库概述

3.4.2 EPG数据库方案概述

3.5 应用调度管理

3.6 显示模块

3.6.1 人机接口模块介绍

3.6.2 用户界面框架(UI Framework)介绍

3.7 小结

第四章 系统详细设计与实现

4.1 开发环境

4.2 EPG应用模块的实现

4.2.1 EPG初始化和策略配置

4.2.2 EPG模块架构总览

4.3 数据过滤

4.4 数据解析

4.5 数据存储和管理

4.5.1 数据存储结构

4.5.2 EPG数据库方案详述

4.5.3 EPG数据库动态管理的逻辑

4.5.4 EPG数据管理接口的实现

4.6 EPG数据获取

4.7 小结

第五章 EPG系统调试和测试

5.1 调试及测试环境

5.2 测试方案

5.3 测试结果

5.4 常见问题分析

5.5 小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间公开发表的论文

致谢

#### （3）基于双向网络的数字电视智能EPG系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 数字电视

1.3 数字机顶盒

1.4 电子节目指南（EPG）

1.4.1 概述

1.4.2 国外现状及发展趋势

1.4.3 国内现状及存在问题

1.5 课题研究内容和论文结构

第2章 EPG系统的基本原理

2.1 引言

2.2 EPG系统构成

2.3 EPG信息复用原理

2.3.1 MPEG-2 标准

2.3.2 PSI/SI信息传输方式

2.3.3 PSI信息

2.3.4 SI信息

2.4 EPG系统工作过程

2.5 本章小结

第3章 智能EPG系统需求分析

3.1 引言

3.2 EPG系统功能及实现方式

3.2.1 EPG系统的功能

3.2.2 EPG系统的实现方式

3.3 EPG系统关键技术

3.4 传统EPG系统播发及接收的不足

3.5 智能EPG系统需求

3.5.1 直播下EPG信息的呈现

3.5.2 EPG信息的分析与关联

3.5.3 技术指标

3.6 本章小结

第4章 智能EPG系统的架构设计

4.1 引言

4.2 技术架构图

4.2.1 体系架构图

4.2.2 架构说明

4.3 系统构成

4.4 关键技术

4.5 主要特点

4.6 本章小结

第5章 智能EPG系统的实现

5.1 功能定义

5.1.1 电视页面定义

5.1.2 后台功能定义

5.2 与各系统对接

5.3 对外接口定义

5.3.1 直播相关接口定义

5.3.2 用户交互相关接口定义

5.3.3 其它接口定义

5.4 系统部署

5.5 承载网络

5.6 承载终端

5.6.1 硬件体系结构

5.6.2 软件体系结构

5.7 系统测试

5.8 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （4）数字电视电子节目指南软件系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.2 数字电视概述

1.2.1 数字电视的基本原理

1.2.2 数字电视的特点

1.2.3 数字电视的发展及现状

1.3 数字电视机顶盒概述

1.3.1 数字电视机顶盒简介

1.3.2 数字电视机顶盒的功能

1.4 电子节目指南简介

1.5 本文的结构

第二章 数字电视业务信息标准研究和机顶盒简介

2.1 引言

2.2 业务信息中的术语

2.3 TS 流

2.4 MPEG-2 中的PSI

2.5 DVB-SI 简介

2.6 PSI 和DVB-SI 表的语法结构

2.6.1 程序关联表(PAT)

2.6.2 程序映射表(PMT)

2.6.3 网络信息表(NIT)

2.6.4 业务描述表(SDT)

2.6.5 事件信息表(EIT)

2.7 数字电视机顶盒硬件组成

2.8 数字电视机顶盒软件结构

2.9 嵌入式 LINUX 操作系统应用简介

2.9.1 嵌入式 LINUX 操作系统概述

2.9.2 嵌入式 LINUX 操作系统的特性和相关概念

第三章 EPG 模块设计

3.1 EPG 功能介绍

3.2 EPG 基本原理

3.3 EPG 关键技术研究

3.4 EPG 模块在软件体系结构中的位置

3.5 软件体系结构

3.5.1 应用层模块

3.5.2 与应用层通信的接口部分

3.5.3 数据解析和数据结构模块

3.5.4 数据过滤模块

3.6 数据结构成员设计

3.6.1 对外接口所需的数据结构设计

3.6.2 模块内部数据结构设计

3.7 EPG 流程说明

第四章 EPG 模块的具体实现

4.1 接收过滤模块

4.1.1 调谐解调模块

4.1.2 过滤模块

4.2 EPG 数据解析模块

4.3 其它相关函数说明

第五章 EPG 软件系统的调试

5.1 调试环境

5.2 调试过程

5.3 调试结果

第六章 总结

致谢

参考文献

附录

#### （5）基于网络的DVB码流分析系统的实现及相关技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

缩略语表

第一章 概述

1.1 电视系统的起源与发展

1.1.1 模拟电视系统

1.1.2 数字电视系统

1.1.3 数字电视和模拟电视的比较

1.2 数字电视的相关标准

1.2.1 视音频压缩标准

1.2.2 传输标准

1.2.3 中国的标准

1.3 DVB码流分析设备的现状和发展趋势

1.4 本课题研究的方向及价值

1.5 本课题涉及的技术

1.5.1 嵌入式系统

1.5.2 Java技术

1.6 本课题中的关键问题

1.7 论文工作及章节安排

第二章 码流分析系统设计原理及需求分析

2.1 MPEG-2系统层标准

2.1.1 TS包结构

2.1.2 Payload

2.1.3 节目复用

2.1.4 PCR、PTS和DTS

2.1.5 PSI/SI码表

2.2 数字视音频广播码流测试标准和规范

2.2.1 国内标准

2.2.2 国际标准

2.3 嵌入式码流分析系统需求

2.3.1 应用需求

2.3.2 功能需求

2.3.3 显示需求

2.4 本章小结

第三章 基于网络的嵌入式码流分析系统的设计与实现

3.1 硬件平台设计与实现

3.1.1 硬件系统结构

3.1.2 硬件平台设计

3.2 软件平台设计与实现

3.2.1 Bootloader

3.2.2 嵌入式Linux系统

3.3 ARM端TS码流分析软件设计

3.3.1 FPGA驱动

3.3.2 数据处理模块设计

3.3.3 网络通信模块

3.3.4 嵌入式web服务器

3.4 PC端Java Applet程序设计

3.4.1 显示布局设计

3.4.2 程序结构和模块划分

3.4.3 网络通信模块和包分析模块原理

3.4.4 树结构模块原理

3.4.5 码流状态模块原理

3.4.6 三级报错模块原理

3.4.7 PSI/SI表分析模块原理

3.4.8 PCR抖动模块原理

3.4.9 EPG模块原理

3.4.10 Log模块原理

3.4.11 码流下载模块原理

3.5 本章小结

第四章 基于网络的码流分析系统实现的关键策略

4.1 网络通信协议设计策略

4.1.1 通信协议术语

4.1.2 上行网络通信协议设计

4.1.3 下行网络通信协议设计

4.2 ARM端码流分析软件的关键策略

4.2.1 码速率测量策略

4.2.2 PCR指标测量策略

4.2.3 PSI/SI码表获取策略

4.2.4 码流复用结构分析策略

4.3 PC端Java网管软件相关功能的实现策略

4.3.1 EPG的分析生成

4.3.2 码流下载和播放

4.3.3 Java Applet数字签名

4.4 本章小结

第五章 系统评测和总结改进

5.1 系统评测

5.2 论文工作总结

5.3 系统改进

5.3.1 嵌入式系统平台的改进

5.3.2 ARM端TS码流分析软件的改进

5.3.3 网络传输与Java网管软件的改进

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （6）数字电视中电子节目指南的实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

1 绪论

1.1 引言

1.2 研究背景与意义

1.3 国内外发展现状

1.3.1 机顶盒的发展状况

1.3.2 数字卫星电视的发展状况

1.3.3 EPG的发展状况

1.4 主要工作和创新点

1.5 本文的组织结构

2 数字卫星电视及相关标准

2.1 卫星电视广播系统

2.2 卫星电视数据广播与EPG业务

2.3 数字卫星电视相关标准

2.3.1 DVB-S标准

2.3.2 MPEG标准

3 基于DVB-S的EPG分析

3.1 数字电视广播系统的节目层次

3.2 基于DVB-S标准的EPG信息复用原理

3.2.1 传输流结构

3.2.2 节目特殊信息(PSI)和服务信息(SI)

3.2.3 EPG的基本信息

3.3 EPG功能分析

3.4 EPG方式

3.5 EPG系统的关键技术

4 基于DVB-S的EPG设计

4.1 解码芯片

4.2 软件层次结构

4.3 EPG功能模块总体设计

4.4 过滤模块设计

4.5 EPG信息解析系统实现方案

4.6 解析模块设计

4.6.1 解析PAT

4.6.2 解析PMT

4.6.3 解析SDT

4.6.4 解析NIT

4.7 节目信息数据管理模块设计

4.8 事件信息数据管理模块设计

5 基于DVB-S的EPG功能的实现

6 总结和展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （7）数字电视机顶盒中EPG的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题背景

1.2 本课题研究的目的与意义

1.3 国内外相关技术发展现状

1.4 本文的研究内容

第二章 数字电视业务信息标准

2.1 信息业务中的几个术语

2.2 MPEG-2 标准

2.3 DVB-SI 标准

2.3.1 网络信息表（NIT）

2.3.2 业务描述表(SDT)

2.3.3 事件信息表(EIT)

2.3.4 时间和日期表(TDT)

2.4 EPG 其它相关规范

2.4.1 基本EPG 信息及EPG 消息映射

2.4.1.1 基本EPG 信息

2.4.1.2 EPG 消息的映射

2.4.2 EPG 信息表的语法结构

2.4.2.1 Section 的共同语法结构

2.4.2.2 网络信息表NIT 语法结构

2.4.2.3 事件信息表EIT 语法结构

2.4.2.4 业务描述表SDT 语法结构

2.5 本章小结

第三章 基于 DVB-SI 的 EPG 系统需求分析

3.1 卫星数字电视机顶盒工作原理

3.2 电子节目指南(EPG)的概念

3.3 系统的软硬件要求和基本功能描述

3.4 EPG 系统的工作过程分析

3.4.1 EPG 系统的接收平台

3.4.2 EPG 前端工作环境

3.4.3 EPG 终端解析过程分析

3.5 基于 DVB-SI 的 EPG 实现方式

3.6 本章小结

第四章 EPG 模块的设计与实现

4.1 系统模块设计原则

4.2 EPG 中各子模块的处理流程设计

4.2.1 EPG 数据的提取和分析模块

4.2.2 EPG 数据管理模块

4.2.3 节目频道管理模块

4.2.4 用户界面模块

4.3 系统测试

4.4 本章小结

第五章 结论

致谢

参考文献

#### （8）数字电视机顶盒应用的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.2 数字电视的概念和特点

1.2.1 数字电视的分类

1.3 国外发展现状

1.4 数字电视在中国的发展

1.5 论文主要研究内容及组织结构

第二章 机顶盒体系结构和软硬件开发环境

2.1 电视机顶盒

2.1.1 机顶盒的分类

2.1.2 数字电视机顶盒的产生

2.1.3 数字电视机顶盒的定义和功能

2.2 数字电视机顶盒原理

2.3 数字有线电视机顶盒的硬件结构

2.4 数字有线电视机顶盒的软件结构

2.5 软件系统开发环境

2.6 本章小结

第三章 STLite/OS21 实时内核的研究

3.1 实时内核

3.2 任务

3.3 信号量

3.4 消息队列

3.5 时钟

3.6 中断

3.7 内存和分区

3.7.1 分区

3.7.2 内存分配策略

3.8 本章小结

第四章 数字机顶盒应用层软件结构及电子节目指南

4.1 数字电视机顶盒应用层软件结构

4.2 解复用模块

4.2.1 Demux 模块的相关概念

4.2.2 Demux 内部工作流程

4.2.3 解复用模块的设计

4.3 电子节目指南简介及发展现状

4.4 EPG 系统设计原理

4.5 PSI 与SI 信息

4.5.1 PSI 与SI 信息中的基本定义

4.5.2 PSI 信息及其功能

4.5.3 SI 信息及其功能

4.6 电子节目指南的应用和设计难点

4.6.1 EIT 结构

4.6.2 EIT present/following 简介

4.6.3 EIT schedule 简介

4.6.4 快速搜取电子节目指南数据

4.7 本章小结

第五章 电子节目指南的具体设计和交互模型

5.1 电子节目指南模块数据结构

5.1.1 电子节目指南模块的数据结构定义

5.1.2 数据结构的操作函数

5.2 电子节目指南各子模块的设计

5.2.1 电子节目指南的提取和分析模块

5.2.2 电子节目指南的显示模块

5.2.3 电子节目指南的用户按键操作处理模块

5.3 电子节目指南效果图

5.4 交互式电子节目指南

5.4.1 交互式电子节目指南模式

5.4.2 交互式电子节目指南设计

5.5 基于交互式电子节目指南的应用

5.5.1 电子节目指南节目预览

5.5.2 自定义节目录制

5.6 一种家庭数码机顶盒模型

5.7 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

附录B 缩略语对照表

#### （9）数字电视EPG信息解析系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文背景

1.2 论文目的

1.3 论文成果及意义

1.4 论文结构

第二章 EPG的基本原理

2.1 EPG简介

2.1.1 什么是EPG

2.1.2 EPG系统的组成

2.1.3 EPG系统的关键技术

2.2 EPG的发展状况

2.2.1 EPG在国外的发展状况

2.2.2 EPG在我国的发展状况

2.3 数字电视传输标准

2.3.1 国际标准

2.3.2 我国采用的标准

2.4 基于DVB标准的EPG信息复用原理

2.4.1 MPEG-2标准

2.4.2 业务信息的描述机制

2.4.3 PSI信息

2.4.4 SI信息

第三章 基于DVB-SI的EPG信息解析系统的研究与设计

3.1 EPG应用的实现方案

3.2 EPG信息解析系统在EPG应用中的位置

3.3 EPG信息解析系统实现原理

3.3.1 系统需要解析的信息

3.3.2 收表顺序的优化方法

3.3.3 表的接收模型

3.3.4 表的拼接算法

3.4 EPG信息解析系统的设计

3.4.1 系统主模块

3.4.2 EPG信息过滤模块

3.4.3 EPG信息解析模块

3.4.4 EPG信息数据库

3.4.5 用户界面模块

第四章 EPG信息解析系统的实现

4.1 系统实现方案

4.2 系统主模块

4.3 EPG信息过滤模块

4.4 EPG信息解析模块

4.5 EPG信息数据库的实现

4.6 用户界面模块

4.7 EPG功能的实现

4.7.1 节目浏览

4.7.2 节目预订

4.7.3 频道收藏

4.7.4 家长分级控制

第五章 系统应用举例

5.1 初始化

5.2 节目浏览

5.3 节目预订

5.4 频道收藏

5.5 家长分级控制

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

附录一:攻读硕士学位期间发表的论文

#### （10）数字电视中OSD图文及EPG系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 数字电视概述

1.2 数字电视机顶盒

1.3 数字电视的快速发展

1.4 本文主要工作

第二章 LSI9700机顶盒方案简介

2.1 LSI9700数字电视解码芯片

2.2 LSI9700机顶盒的软件结构

2.3 模块分层

2.4 vxWorks操作系统应用简介

2.4.1 vxWorks操作系统概述

2.4.2 vxWorks操作系统的特点

2.4.3 vxWorks操作系统的组成

第三章 图文电视原理及图文标准

3.1 图文电视原理简介

3.1.1 图文电视发展

3.1.2 模拟电视系统中图文电视原理

3.2 DVB数字电视广播中图文电视的应用

3.2.1 VBI图文电视

3.2.2 OSD图文电视

3.3 DVB图文标准简介

3.3.1 图文的显示协议

3.3.2 图文传输协议

第四章 OSD图文电视显示技术软件实现

4.1 VBI图文与OSD图文电视

4.2 图形显示系统特点

4.3 图文软件模块的结构

4.4 图文信息结构解析

4.4.1 图文数据的显示结构

4.4.2 图文数据的显示属性

4.5 OSD图文显示

4.5.1 图文单页的数据结构设计

4.5.2 图文页的数据管理

4.5.3 OSD图文显示软件流程

4.5.4 OSD图文电视显示结果

4.6 OSD图文电视显示技术的应用价值

4.7 OSD图文电视实现中的问题及解决方法

4.7.1 OSD图文与视频同步问题

4.7.1.1 数字视频同步机制分析

4.7.1.2 LSI9700视频行场同步机制设计分析

4.7.1.3 图文信息及视频的同步实现

4.7.2 SDRAM时序问题描述

4.7.2.1 数字电视系统SDRAM时序控制

4.7.2.2 SDRAM控制线正确读写时序条件

4.7.2.3 LSI9700 SDRAM时序控制机制

4.7.2.4 LSI9700 SDRAM时序诊断软件及测试结果

4.8 本章小结

第五章 电子节目指南EPG软件设计与实现

5.1 本系统EPG设计方案简介

5.2 基于LSI9700系统的EPG设计与实现

5.2.1 PSI和SI表解析模块设计与实现

5.2.1.1 PSI表与传输流TS复用

5.2.1.2 PSI表解析与TS码流的解复用

5.2.1.3 SI表解析

5.2.1.4 EPG信息获取的完整步骤

5.2.2 DVB SI数据库管理模块的设计与实现

5.2.2.1 节目频道数据库设计

5.2.2.2 节目类型数据库

5.2.2.3 节目信息数据库

5.2.2.4 EPG数据库查询应用

5.2.3 EPG显示模块的设计与实现

5.2.3.1 EPG显示

5.2.3.2 EPG显示界面设计

5.2.3.3 EPG显示设计中的问题和解决方法

5.3 本章小结

全文总结

致谢

参考文献

作者硕士期间取得的成果

### 四、DVB码流中业务信息与电子节目指南（论文参考文献）

- [1]基于IP技术的数字电视前端系统设计与实现[D]. 宋昊. 北京工业大学, 2018(03)

- [2]基于数据库动态策略的电子节目指南系统研究与实现[D]. 贾国腾. 苏州大学, 2018(04)

- [3]基于双向网络的数字电视智能EPG系统的设计与实现[D]. 李琳. 燕山大学, 2016(01)

- [4]数字电视电子节目指南软件系统的设计与实现[D]. 李灿. 电子科技大学, 2011(12)

- [5]基于网络的DVB码流分析系统的实现及相关技术研究[D]. 常利. 北京邮电大学, 2010(03)

- [6]数字电视中电子节目指南的实现[D]. 金栋. 浙江师范大学, 2009(03)

- [7]数字电视机顶盒中EPG的研究与实现[D]. 李远远. 电子科技大学, 2008(11)

- [8]数字电视机顶盒应用的研究与实现[D]. 王立鹏. 中南民族大学, 2008(06)

- [9]数字电视EPG信息解析系统的设计与实现[D]. 王思. 北京邮电大学, 2008(10)

- [10]数字电视中OSD图文及EPG系统的设计与实现[D]. 王章静. 电子科技大学, 2008(05)

本文来源: https://www.lw53.cn/article/7438a553c7f1e5a5ee06a8d3.html